## Slide 1
第四周汇报
分布式训练与 GPU 实现
MNIST MLP · DonkeyCar ResNet18 · Parameter Server · Ring AllReduce
同条件单机模拟：记录计算、通信、消息量、准确率与加速比
2026-09-19
单机
GPU
PS
Ring
Worker
Worker
Notes: 本页为汇报封面。课程依据：深度学习框架-16 综合项目III.pdf 第 4 次课主题为分布式计算、GPU 编程实现以及 CUDA Nsight 工具。

## Slide 2
第四周汇报
课程要求与本次完成范围
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
三份课件的要求被拆成“系统、测量、对照、解释”四类证据。
课件要求 | 落实方式
系统 | PS：1 个 PS + 2/4 个 Worker + Launcher + Monitor；Ring：Split / ScatterReduce / AllGather
任务 | MNIST + MLP 先跑通，再做 CNN / DonkeyCar 道路任务
测量 | 每个 epoch 分开记录总时间、计算时间、通信时间、消息体积、准确率 / MAE
解释 | 加速比与线性理想值对照，指出通信、同步、数据与单卡资源瓶颈
56
正式档案
42
性能重复
204
全量回归
14/14
训练质量
交付边界
单机回环模拟；所有 Worker 共享一张 RTX 4060 Laptop GPU。
Notes: 来源：深度学习框架-16 综合项目III.pdf 第 7-9 页；深度学习框架-18 分布式训练-概念与参数服务器架构.pdf 第 2-4 页；深度学习框架-18-2 分布式训练II-Ring AllReduce与评测.pdf 第 2-4 页。

## Slide 3
第四周汇报
系统架构：PS 与 Ring 的职责
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
两种架构共享同一套 Worker 训练入口，差别集中在梯度聚合拓扑。
Parameter Server（中心化）
PS
保存参数
聚合梯度
Worker 0
Worker 1
Worker 2
Worker 3
Push 梯度 → PS 同步聚合 → Worker GPU 更新 / Pull 参数
Ring AllReduce（去中心化）
W0
W1
W2
W3
每个 Worker 同时发送右邻居、接收左邻居
完成 N−1 次 ScatterReduce + N−1 次 AllGather
Notes: 来源：深度学习框架-18.pdf 第 20-23、32-39 页；深度学习框架-18-2.pdf 第 7-9、23-25 页。实现中的 PS/Ring 对照统一采用 gRPC/protobuf。

## Slide 4
第四周汇报
通信与梯度同步流程
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
PS 通过中心节点汇总梯度，Ring 将同一梯度切块并沿环传递。
Split
按 N 个 Worker 等长切块
尾部补零
ScatterReduce
每轮发送一个块
边收边累加
AllGather
再次交换块
每个 Worker 得到完整梯度
PS 通信量
集群有向发送总量：2NM
中心节点是带宽与等待的集中点
Ring 通信量
集群有向发送总量：2(N−1)M
单 Worker 量不随 N 线性增长
本项目的 PS/Ring 拓扑对照均使用 gRPC + protobuf；Socket + JSON 仅作为 PS 协议对照。
Notes: 来源：深度学习框架-18-2.pdf 第 8-9、19-22 页；通信公式按报告中实际 FP32 梯度字节量口径记录。

## Slide 5
第四周汇报
GPU 实现边界与 Nsight 证据
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
数组管理与原生算子职责分开，避免把 CUDA C 调度收益误写成自写 GEMM 胜出。
训练图 / Worker
FP32 梯度
CuPy
数组、分配、stream
cuda_native_cublas
Conv / Pool + cuBLAS
Nsight
Systems / Compute
阶段一证据 | P0 | P1 | P2 | 结论
NumPy 组合/ms | 0.168 | 12.362 | 12.434 | 小算力场景 CPU 仍可能更快
CuPy 组合/ms | 0.986 | 0.929 | 0.956 | GPU 封装基线
CUDA C / im2col/ms | 1.314 | 1.412 | 1.475 | 自写路径未全面胜过 CuPy
native cuBLAS/ms | 0.315 | 0.282 | 0.258 | 原生调度 + cuBLAS 更快
dX Systems/us | — | 608.3 → 84.7 | — | 有效输出窗口优化
解释边界
cuBLAS 仍负责 GEMM。
收益来自 im2col、原生 stream 调度和较少的 Python 封装。
CUDA C / im2col 是独立对照路径，不能与 native cuBLAS 混为一谈。
原生 Conv/Pool 与 Adam 数学规则保持不变；ResNet 使用 base_width=16，冻结 512 张训练图校准的 BN。
Notes: 来源：深度学习框架-16 综合项目III.pdf 第 9 页；项目第一阶段 README.md 第 2、4、5 节；native_cublas_report.md。

## Slide 6
第四周汇报
实验设计与公平测量口径
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
任务 | 模型 / 数据 | 正式配置 | 质量指标
MNIST | 784→64→10 MLP 50,000 train / 10,000 val | single；PS JSON/gRPC 2/4；Ring gRPC 2/4 | 验证 accuracy ≥95%
DonkeyCar | ResNet18 base_width=16 8,000 / 1,000 / 1,000 | single；PS JSON/gRPC 2/4；Ring gRPC 2/4 | angle MAE；相对初始化下降
同一初始点
seed=0、FP32、统一数据顺序和 checkpoint
同一计时口径
完整第 1 个 epoch，3 次独立性能重复，取中位数
同一资源边界
所有 Worker 共享一张 RTX 4060 Laptop GPU
BN 控制
仅用 512 张训练图校准 running mean/variance，随后冻结
注意
这是单机回环模拟。
通信结果不能直接外推到多机网络。
Notes: 来源：深度学习框架-18.pdf 第 2-4、29-30、64-67 页；优化版报告“固定配置与测量口径”和“ResNet18 配置与 BN 控制”章节。

## Slide 7
第四周汇报
PS 结果：gRPC 大幅降低通信开销
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
任务 / 协议 | Worker | epoch/s | 计算/s | 通信/s | 正文 MB
MNIST JSON | 2 | 33.217 | 0.993 | 28.490 | 1213.3
MNIST gRPC | 2 | 12.207 | 0.810 | 5.850 | 318.3
MNIST JSON | 4 | 52.964 | 1.873 | 42.595 | 2347.8
MNIST gRPC | 4 | 15.399 | 0.962 | 6.885 | 636.6
ResNet JSON | 2 | 273.579 | 18.125 | 244.177 | 3872.9
ResNet gRPC | 2 | 14.073 | 6.257 | 3.491 | 698.8
ResNet JSON | 4 | 462.667 | 18.905 | 416.378 | 7737.4
ResNet gRPC | 4 | 16.936 | 6.312 | 5.068 | 1397.7
MNIST gRPC / JSON
2 Worker：2.72×
4 Worker：3.44×
ResNet gRPC / JSON
2 Worker：19.44×
4 Worker：27.33×
PS 的中心聚合逻辑保留；优化主要减少 protobuf 数组路径中的拷贝、序列化和确认等待。
Notes: 来源：深度学习框架-18.pdf 第 39、64-67 页；优化版 comparison.csv。正文 MB 为 request_bytes + response_bytes，未计 HTTP/2、TCP/IP 头。

## Slide 8
第四周汇报
Ring AllReduce 结果：通信更均匀，单卡仍限制扩展
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
任务 | Worker | epoch/s | 计算/s | 通信/s | 加速比
MNIST | 2 | 3.369 | 0.725 | 0.820 | 0.411
MNIST | 4 | 5.684 | 1.069 | 2.184 | 0.244
ResNet18 | 2 | 13.187 | 7.592 | 1.558 | 0.686
ResNet18 | 4 | 15.422 | 7.726 | 2.066 | 0.587
Chart: 实测加速比与理想线性参考
| 1 | 2 | 4
理想线性 | 1 | 2 | 4
MNIST Ring | 1 | 0.411 | 0.244
ResNet18 Ring | 1 | 0.686 | 0.587
Ring 的工程优势
没有 PS 中心带宽热点；每个 rank 只和相邻节点交换分块，满足 Split → ScatterReduce → AllGather。
瓶颈判断：多进程共享同一 GPU，通信更均匀但计算资源没有增加；进程调度与同步开销仍高于单进程。
Notes: 来源：深度学习框架-18-2.pdf 第 4、8-9、19-22、39-41 页；优化版 comparison.csv 与 ring_chunk_flow.json。

## Slide 9
第四周汇报
优化前后对照：优化版作为主结果
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
Chart: 同配置 epoch 中位耗时（秒）
| MNIST PS2 | MNIST PS4 | MNIST R2 | MNIST R4 | ResNet PS2 | ResNet PS4 | ResNet R2 | ResNet R4
原基线 | 34.329 | 62.145 | 4.226 | 6.396 | 110.171 | 210.157 | 13.276 | 16.488
优化版 | 12.2067 | 15.3986 | 3.3694 | 5.6843 | 14.073 | 16.9358 | 13.1873 | 15.4223
42.36%
gRPC 分布式整体中位下降
81.22%
PS gRPC 中位下降
8.79%
Ring 中位下降
< 1
分布式相对单进程加速比
判定：8 个 gRPC/protobuf 分布式配置均比原基线快，质量 14/14、全量回归 204 项通过，因此优化版作为主结果；原基线保留作历史参照。
Notes: 来源：优化版 optimization_comparison.csv / delivery_summary.json。下降率按 (基线 epoch - 优化版 epoch) / 基线 epoch 计算。

## Slide 10
第四周汇报
验收结论与需要继续说明的限制
testmyflow · 单机多进程 · RTX 4060 Laptop
PS：MNIST + DonkeyCar
已完成
Ring：Split / ScatterReduce / AllGather
已完成
计算 / 通信 / 消息量 / 质量 / 加速比
已记录
Nsight Systems / Compute
已留档
ResNet 独立整批逐步梯度等价
未通过原门槛
汇报结论
在单机单卡模拟环境中，PS 与 Ring 的实现、记录和对照满足第四周汇报需要。优化降低了通信与封装开销，但分布式加速比仍低于 1。
解释结果时应强调：共享 GPU 是性能边界；ResNet 的原独立整批逐步梯度门槛失败需要单独披露，不能与归约或优化器更新检查混称。
材料：优化版 README、optimization_comparison.csv、delivery_summary.json、204 项回归日志。
Notes: 结论依据：优化版 delivery_summary.json、README.md 的验收边界与限制章节。ResNet 逐步梯度等价失败保留为独立限制，归约与 CPU/GPU 更新检查分别通过。